# HSR-180H/200H软胶囊机主机

主要特点：
全新的第三代软胶囊机开发平台HSRDP3.0产品。
采用全新的模块化、标准化设计，结构形式简单稳固，使得主轴传动更加平稳。
主机驱动系统无需液体润滑油。
供料泵注料系统：针对提取物类混悬粘稠物料进行特殊的专业设计，适用物料范围广。
注射体温控采用双PID控制，确保注射体温度快速响应，精准控制。
胶膜全程主动驱动传入模具，无滑动牵拽，胶膜变形小，丸型美观。

◆ 两侧胶膜直线传递，无需调整，生产稳定。
◆ 控制方式：各分系统独立控制，协调匹配，方便调整。
◆ 滚模加压方式：气动恒压，数字显示，稳定便捷。
◆ 滚模调整：免对线设计，简化操作，避免人为误差。
◆ 注射体升降方式：电动自锁，安全可靠。
◆ 供料泵：免调节设计，方便安装，避免人为误差；全部滚动轴承设计，延长使用寿命。
◆ 供料泵导向：滚珠导轨（数控机床专用技术）。
◆ 主机噪音控制：低噪音设计，最高转速与最低转速时噪音无增加，改善工作环境。
◆ 主机润滑：无液体润滑，全部采用脂润滑，无需保养换油。
◆ 胶膜润滑：定量微量润滑，直观可调，<2L/24h，基本无油压丸，降低生产成本，工作环境整洁。
◆ 采用无油或微油润滑后，便于囊壳水分蒸发，干燥时间大大缩短。
◆ 免溶剂清洗：多数软胶囊无需酒精、乙醚等清洗，避免溶剂对胶囊的损伤（印字软胶囊除外）。
◆ 胶膜控制：胶膜厚度精密调整，独立展布控制，适应各种胶液与模具，达到胶液利用率最大化。
◆ 胶膜冷却方式：自控水冷，风平衡，设备自带。
◆ 控温料斗：PID精确控温，自动液位控制，适用各种物料需求（选装配置）。
◆ 人性化设计，便于操作：
   a) 模具与模具轴匹配设计，避免了模具装卸过程中受到损坏；
   b) 专用的注射体组装工装，装卸过程中保护注射体不受损坏，并降低了操作者的劳动强度；
   c) 所有日常维护部分均简化设计，方便快捷。
◆ 专业工业美学设计，使整机外型美观大方，简洁明了,爽心悦目。

技术参数：

| 型号 | HSR-180H | HSR-200H |
| --- | --- | --- |
| 滚模尺寸 | Ø103x180mm | Ø103x180mmØØ103x200mm |
| 滚模压力 | 0.1-0.5MPa |
| 滚模转速 | 0-6rpm无极调速 |
| 供料量 | 10x(0-2)mL | 12x(0-2)mL |
| 装量精度 | <500mg ±2% >500mg ±1% |
| 电源 | AC380V 7.5kW |
| 整机重量 | 1200kg | 1250kg |
| 外型尺寸 | 1680x750x1800mm | 1680x770x1800mm |